# LN290

| Длинна пролёта в метрах | Максимальная, распределённая нагрузка в кг/м. | Максимальный прогиб пролёта в мм. | Максимальная, сосредоточенная нагрузка в кг. | Максимальный прогиб пролёта в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 567 | 3 | 780 | 2 |
| 3 | 377 | 6 | 586,2 | 5 |
| 4 | 250,5 | 13 | 501 | 11 |
| 5 | 159,2 | 21 | 398,1 | 17 |
| 6 | 109,7 | 30 | 329 | 24 |
| 7 | 79,8 | 40 | 279,2 | 32 |
| 8 | 60,4 | 51 | 241,5 | 42 |
| 9 | 47,1 | 69 | 211,8 | 54 |
| 10 | 37,6 | 84 | 187,8 | 64 |

# TN290

| Длинна пролёта в метрах | Максимальная, распределённая нагрузка в кг/м. | Максимальный прогиб пролёта в мм. | Максимальная, сосредоточенная нагрузка в кг. | Максимальный прогиб пролёта в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1904 | 0 | 780 | 0 |
| 2 | 870,2 | 3 | 600,7 | 4 |
| 3 | 384,4 | 7 | 488,3 | 7 |
| 4 | 215 | 13 | 411,4 | 9 |
| 5 | 135,8 | 18 | 340 | 15 |
| 6 | 93,1 | 26 | 279,3 | 21 |
| 7 | 67,3 | 36 | 235,7 | 29 |
| 8 | 50,6 | 47 | 202,5 | 37 |
| 9 | 39,2 | 59 | 176,2 | 47 |
| 10 | 31 | 73 | 154,8 | 58 |
| 11 | 24,9 | 88 | 136,9 | 71 |
| 12 | 20,3 | 105 | 121,6 | 84 |
| 13 | 16,2 | 123 | 108,5 | 99 |
| 14 | 13,8 | 143 | 96,9 | 114 |
| 15 | 11,5 | 158 | 86,5 | 133 |

# SN290

| Длинна пролёта в метрах | Максимальная, распределённая нагрузка в кг/м. | Максимальный прогиб пролёта в мм. | Максимальная, сосредоточенная нагрузка в кг. | Максимальный прогиб пролёта в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2276 | 0,1 | 913,9 | 0 |
| 2 | 1136 | 0,1 | 794,1 | 0 |
| 3 | 756 | 1 | 701,9 | 1 |
| 4 | 502,5 | 10 | 629 | 1 |
| 5 | 320,3 | 14,3 | 569,8 | 2 |
| 6 | 221 | 20 | 520,8 | 7 |
| 7 | 160 | 27,4 | 479,5 | 11 |
| 8 | 122 | 35,4 | 444,3 | 17 |
| 9 | 95 | 44,6 | 413,9 | 24,1 |
| 10 | 76 | 54,4 | 385,2 | 32,5 |
| 11 | 62 | 65 | 346,4 | 51,9 |
| 12 | 51 | 75,6 | 313,6 | 61 |
| 13 | 43 | 87,8 | 285,7 | 71 |
| 14 | 36 | 98,9 | 261,4 | 80,5 |
| 15 | 31 | 112,2 | 240,1 | 92 |